| 索引号 | 11341700MB1723593J/202110-00006 | 组配分类 | 行政许可 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 绩溪县生态环境分局（原环保局） | 发文日期 | 2021-10-18 16:48 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 行政许可 |
| 信息来源 | 绩溪县生态环境分局（原环保局） | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 绩溪县徽洋车桥有限责任公司《年产5万台新能源电动汽车车桥生产线技术改造项目环境影响报告表》审批前公示 | 内容概述 |  |

## 绩溪县徽洋车桥有限责任公司《年产5万台新能源电动汽车车桥生产线技术改造项目环境影响报告表》审批前公示

根据建设项目环境影响评价审批程序有关规定，我局拟对绩溪县徽洋车桥有限责任公司《年产5万台新能源电动汽车车桥生产线技术改造项目环境影响报告表》作出审批意见。为保证审批的严肃性、公正性及公众知情权，现将该项目环评文件的基本情况予以公示，公示期为5个工作日（2021年10月18日-2021年10月22日）。如有意见，请于公示期内将书面意见反馈至绩溪县政务中心生态环境分局窗口。

联系电话：0563-8173148

传   真：0563-8166939

地   址：绩溪县华阳镇锦屏路12号

项目名称：年产5万台新能源电动汽车车桥生产线技术改造项目

建设地点：绩溪县工业园区金川路12号

建设单位：绩溪县徽洋车桥有限责任公司

环评文件编制单位：安徽华境资环科技有限公司

建设项目概况：公司拟将原年产4万台套新能源电动汽车后桥生产线项目（选址：县工业园区祥云路16号）搬迁至县工业园区金川路12号，项目生产车间依托现有空置厂房，对现有车间、仓库进行整合改造，新增购置设备，迁建后，年产新能源电动汽车车桥5万台。

主要环境影响及环境保护对策措施：

施工期：

厂房主体工程已建成，施工期主要为厂房装修及设备安装，施工期主要污染物为施工人员的生活污水、装修垃圾、生活垃圾以及施工噪声。

1、废水：主要为施工人员的生活污水，经现有化粪池处理后经园区市政污水管网最终进绩溪县工业园区污水处理厂处理。

2、噪声：合理安排施工作业时间，采取隔声、减振等措施避免噪音扰民。

3、固废：主要包括装修垃圾和生活垃圾。装修垃圾能回收的回收利用，不能回收的交行业主管部门处置，生活垃圾交由环卫部门处理。

营运期：

1、废气：设置密闭式喷漆晾干房，喷漆晾干废气经过滤棉+二级活性炭吸附处理达标后通过1根20m高排气筒排放；抛丸粉尘经滤筒除尘器处理达标后通过20米高排气筒（与喷漆废气共用一根排气筒）排放。下料、焊接、手工打磨工序产生的粉尘采用移动式除尘器处理，确保厂界废气达标。

2、废水：本项目无生产废水产生，生活污水与保洁废水一并经化粪池预处理后经市政污水管网最终进县工业园区污水处理厂处理。

3、固废：生活垃圾、水性漆渣和废过滤棉交由环卫部门统一清运；废边角料、焊渣、废焊材、除尘器收集的金属粉尘外售综合利用；废机油、废乳化液、破损的废机油桶（能回收的交厂家回收）、废活性炭定期交由有资质的单位处置。

4、噪声：取消产生高噪声的冲压工序（设备），通过选用低噪声设备，合理布局，采取建筑隔声、减振、消声等措施确保厂界噪声达标。

相关部门意见：县科技商务经济信息化局（项目代码：2106-341824-07-02-521619）文备案。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

宣城市绩溪县生态环境分局

2021年10月18日